曲 线 飞 行

一、任务：

制作一架能曲线飞行的手掷飞行器，飞行器从起飞区飞出，飞行2米绕过一个高2米宽1.2米的半透明门，经一段距离后穿过“凯旋门”。

二、飞行器：

1、只能用纸制作，纸的种类和规格不限。

2、允许使用的粘接材料为双面胶、胶水、标签纸，其它粘接材料不得使用。

3、飞行器不得小于宽40毫米长80毫米。

4、飞行器只能用手掷方法,不得用其他方法飞行。

三、比赛：

1、飞行器从起飞区飞出，飞行2米绕过一个高2米宽1.2米的半透明门，经一段距离后从“凯旋门”中的门标间穿过。

2、飞行器曲线行驶的方向不限（顺时针或逆时针行驶均可）。

3、每名队员有两次行驶机会，取成绩高的一次作为正式成绩。

4、飞行器从“凯旋门”中的两个门标之间穿过，此门标的得分即为该队员的成绩。如碰到门标，则以低分计算。

5、在得分相同的情况下，进行加赛。

四、比赛场地见下图。

凯旋门为∏形的架子，中间吊8根垂直向下的蜡线。尺寸见下图。

五、各赛场必须使用统一的成绩记录单（表格下载后，用A4纸打印）。

纸车接力

- 任务：

制作两辆用纸制成的滑坡车，每辆滑坡车长度不得小于宽50毫米长100毫米，两车总重量不得超过40克。第一辆滑坡车从斜坡上滑下撞击第二辆滑坡车，使第二辆滑坡车行驶尽量长的距离。

车体以纸为原材料，允许使用的粘接材料为胶水，其它粘接材料不得使用。

- 比赛：

1、第一辆滑坡车可以从斜坡上的任何地方滑下，第二辆滑坡车在赛道内滑行距离要尽量大。

2、第二辆滑坡车静止时车的末端位置离开斜坡前缘的垂直距离即为队员的成绩。

3、第二辆滑坡车车身任一部分出线视为滑出赛道，比赛即终止。

4、每名学生有两次行驶机会，取成绩好的一次作为正式成绩。每次行驶时间不得超过2分钟。

三、比赛场地示意图：

小 车 行 驶

一、任务：

制作一辆即能直线又能曲线行驶的小车（改变轮子方向），小车先在直线起跑处直线行驶穿过“凯旋门”，然后回到曲线起跑处对小车进行改装曲线行驶穿过“凯旋门”。

二、小车：

1、使用OMER小车套材进行装配，可以进行改装，但车身、车轮、电机必须保留。车轮必须与地面直接接触，小车行驶时车轮能在地面上随着滚动。

2、小车必须能放入20cm×20cm×25cm的盒子内。

3、小车的动力只能由1节5号电池（型号不限）提供。

三、比赛：

1、小车从直线起跑框内出发，向前直线行驶一段距离后从“凯旋门”中的门标间穿过。

2、30秒内改装小车（超时取消此次出发机会），小车再从曲线起跑框内出发，弯曲行驶一段距离后从“凯旋门”中的门标间穿过。

3、每名队员有两次行驶机会（直线行驶和曲线行驶），取成绩高的一次作为正式成绩。

4、小车从“凯旋门”中的两个门标之间穿过，（直线行驶和曲线行驶）两次穿过门标的得分和即为该队员的成绩。如碰到门标，则以低分计算。

四、比赛场地见下图。

凯旋门为∏形的架子，中间用蜡线吊8支铅笔（或木条），铅笔下端离开地面1厘米，小车碰到铅笔时，铅笔能自由运动，避免损坏小车。尺寸见下图。

五、各赛场必须使用统一的成绩记录单（表格下载后，用A4纸打印）。

越 长 越 好

# 一、任务：

用1张A4纸制作一个桥梁结构，两个桥墩之间长度越长越好。

# 二、结构：

1、只能用1张A4纸（80克金旗舰）制作，不能对纸进行任何方式的加固。

2、不得使用任何粘接材料。

3、桥梁结构的桥墩高度为5cm（允许误差±0.5cm）。

# 三、比赛：

1、当场制作纸结构，制作时间不得超过30分钟。

2、A4纸由赛场准备，工具自备，工具不能成为结构的一部分。

3、测试由队员独立进行，不设助手。测试的时间不得超过3分钟。

4、测试时，将桥梁结构放置在桌面上，桥体保持5秒不坍塌（桥面接触“河面”时，比赛结束）。两个桥墩之间的距离计入成绩（精确到1mm），距离长的队员名次在前。

- 比赛时请参赛队员自备垫板。

# 四、各赛场必须使用统一的成绩记录单（表格下载后，用A4纸打印）。

快乐饲养员

一、任务：

利用两张报纸，制作若干投掷物，然后投掷到得分箱内。

二、限制条件：

1.只能使用2张报纸来制作（大小如《少年日报》，铜版纸不能用）。

2.不得使用任何有粘性的材料（如胶水、粘胶带等）。

三、比赛：

1．当场制作纸结构，制作时间不得超过30分钟。

2．报纸由赛场准备，工具自备，工具不能成为结构的一部分。

3．比赛由队员独立进行，一次投掷计一次分，不设助手。比赛时间为3分钟。

4．比赛场地如下：

# Text boxes

滑坡车行驶方向

0.6m

斜坡

场地无终点线，场地终点离开前缘至少6m。

0.2m

0.6m

0.6m

1450

200

150

200

150

150

150

150

150

150

地面

20

2000

1100

100

“凯旋门”尺寸图（单位：mm）

得分：  10      30     60     80    100     80    60     30      10  （碰标以低分计算）

3米

曲线起跑框（20厘米×20厘米）

场地宽度至少为4米

1.45米

终点线

得分： 10  30  60  80  100  80  60  30  10

“凯旋门”

直线起跑框（20厘米×20厘米）

3米

得分：  10      30     60     80    100     80    60     30      10  （碰标以低分计算）

1450

200

150

200

150

150

150

150

150

150

地面

10

250

“凯旋门”尺寸图

小猪嘴巴20厘米

0.5米

1米

投掷区

第二辆滑坡车

第一辆滑坡车

1m

猫嘴巴10厘米

兔嘴巴5厘米

注：20厘米得分1分，10厘米得分2分，5厘米得分5分。

1米