云霄飞车

云霄飞车是一项非常刺激的游戏，它令人跃跃欲试，也令人胆战心惊，使人倍感重力的魅力。云霄飞车的设计完美体现了科学、技术、工程、数学的结合，是对工程师智慧的挑战。

比赛规则

- 项目简述：用给定的材料设计和制作二根轨道，让一颗钢珠从一根轨道的顶部释放，然后使钢珠在重力的作用下下滑，并用它去引发第二根轨道上的钢珠滚动，直至它到达该轨道的终点。第二颗钢珠到达终点的时间越接近指定值越好。

- 参赛对象：适合中学生，由3名学生组成一个团队。

- 轨道设计：

- 第一根轨道的最高端为90cm，有一个5 cm长呈凹槽状的平台，用以放置钢珠；

- 第一根轨道必须完成一个竖直平面的360°迴转；

- 第一根轨道的末端和第二根轨道的始端之间要有一个装置，当来自第一根轨道的钢珠作用于该装置时，必须触发第二根轨道上的钢珠开始滑动；

- 第二根轨道必须完成1个水平面上的720°度迴转；

- 第二根轨道的终点必须在底板上，要有一个围边便于收集钢珠；

- 2根轨道必须限制在一个长90cm、宽50cm、高90cm的立体范围内；

- 制作轨道的材料自备，但必须是零件，不能有事先做好的结构；

- 从第一颗钢珠出发到第二颗钢珠到达终点，时间必须大于10秒。

- 现场搭建：

  - 必须有一份完整的设计图纸和说明，并根据现场宣布的钢珠滑行时间修订设计数据，图纸上必须标有尺寸。

  - 工具和粘结材料自备。钢珠自备，钢珠的直径为16mm。

  - 钢珠运行的指定时间在比赛现场公布，其值大于10秒。

  - 搭建时间为3小时。

- 测试：

- 用手指轻推轨道顶端平台上的钢珠使其滑下；

- 在整个滑行过程中，不得再碰钢珠，以及不能施加任何能够引起钢珠改变运动状态的外力，否则该轮测试视作失败；

- 钢珠没能到达轨道末端就翻出轨道，则此轮测试视作失败；

- 如果钢珠在轨道上停止不动达3秒，则此轮测试视作失败；

- 钢珠在轨道上滑行时间必须大于10秒，否则此轮测试视作失败；

- 允许进行三轮测试（连续进行），取最好的一轮为比赛成绩。

- 项目报告书：参赛团队必须提交项目报告书，报告书格式见附件。

- 评价：

- 比赛得分：到达终点时，所用时间与规定时间之间的差值，以秒为单位，精确到小数后2位；此差值越小越好；

- 设计奖评价：

- 有设计图纸和相关说明（10分）；

- 图纸和说明规范程度（1～10分）；

- 比赛得分第一名将获得“未来工程师团队”称号。