桥梁承重

一根杆很容易折断，而将若干根杆按照一定的原理进行构建，其承受力将会成倍增加而力大无比。结构永远是工程设计的一个主题，形形色色的桥梁结构就是工程师们智慧的结晶。未来的建设需要不断创新的结构，这就需要未来工程师从小做起，在动手做中学习原理，在动手做中探索未知，在动手做中尝试创造。

比赛规则

- 项目简述：用规定的材料（ABS塑料杆）构建一架桥梁结构，该结构必须能够架设在两个相距一定距离的桥墩上，并进行承重测试。

- 参赛组队：分小学组和中学组，每队由2名学生组成。比赛分制作和测试二个阶段。

- 制作材料：塑料型材由赛场统一提供，不得用自带的材料。粘合剂自带。

- 桥梁结构：桥梁的全部必须在桥墩平面之上，最高点不得超过（与桥墩平面的距离）20cm，宽度在3 cm~6 cm之间。在桥梁结构的中心上方必须有一个承压平台，平台上必须有三个承压点，分别位于：1）桥梁中心；2）中心偏右3cm；3）中心偏左4cm，三个承压点在相同水平面上，且不得低于5cm（距桥墩平面）。完成后的桥梁结构不得超过规定重量，小学组为40克，初中和高中组为70克。

- 桥墩：桥墩平面离地高度为10 cm，桥墩平面的尺寸为5×10cm，两桥墩间距离小学组为28 cm，中学组为40cm。

- 压力仪：压力仪产生一个由上往下的压力，压力仪与桥梁结构接触的是一个4 cm×4 cm的平板（呈水平状态），测试时平板中心与承压点对齐。

- 承压点的确定：测试开始时由裁判宣布承压点，所有参赛队都在同一个承压点进行测试。

- 承重测试：测试时由参赛队将结构放置在桥墩上，不能用任何物品（如胶带等）对结构进行固定。然后有学生自己施压测试。加载时间不得超过3分钟。

- 设计报告：必须提交桥梁设计报告（设计报告书见附件），否则将影响到最后的名次。

- 成绩计算：得分＝结构承受的有效重量（Kg）÷结构的重量(g)。比值越大越好。