桥梁承重

一根杆很容易折断，而将若干根杆按照一定的原理进行构建，其承受力将会成倍增加而力大无比。结构永远是工程设计的一个主题，形形色色的桥梁结构就是工程师们智慧的结晶。未来的建设需要不断创新的结构，这就需要未来工程师从小做起，在动手做中学习原理，在动手做中探索未知，在动手做中尝试创造。

知识与能力：结构力学、结构设计、制作技巧。

比赛规则

- 项目简述：用规定的材料（ABS塑料杆）构建一架桥梁结构，该结构必须能够架设在两个相距一定距离的桥墩上，并进行承重测试。

- 参赛组队：分小学组和初中、高中组，每队由2名学生组成。比赛分现场制作和桥梁承重测试二个部分。

- 桥梁承重测试：

- 桥梁结构：如图1所示，桥梁的全部必须在桥墩平面之上，最高点不得超过（与桥墩平面的距离）20cm，宽度在3 cm~6 cm之间。在桥梁结构的中心上方必须有一个承压平台，平台上必须有三个承压点，分别位于：1）桥梁中心；2）中心偏右3cm；3）中心偏左4cm，三个承压点在相同水平面上，且不得低于5cm（距桥墩平面）。完成后的桥梁结构的长度小学组必须大于30cm，中学组必须大于42 cm。结构重量不得超过规定值，既小学组为40克，初中和高中组为70克。

- 事先做好，一次测试完成。

- 压力仪：如图2所示，压力仪产生一个由上往下的压力，压力仪与桥梁结构接触的是一个4 cm×4 cm的平板（呈水平状态），测试时平板中心与承压点对齐。

- 承压点的确定：测试开始时由抽签决定承压点，所有参赛队都在同一个承压点进行测试。

- 承重测试：测试时由参赛队将结构放置在桥墩上，不能用任何物品（如胶带等）对结构进行固定。然后有学生自己施压测试。加载时间不得超过3分钟。

- 承重成绩计算A：得分＝结构承受的有效重量（Kg）÷结构的重量(g)。比值越大越好。

- 现场制作规则：

- 由赛场统一提供塑料型材（一捆），不得用自带的材料。粘合剂自带。

- 制作一个单片桥梁结构，其结构要和承重的结构基本一致，要有结构设计图。制作时间1小时。

- 制作结束后，贴上标签，写上参赛编号和学校名，裁判验收后存放在制定地点。制作时请务必带上防护眼镜。

- 制作完成2小时后进行承重测试。测试放在一个测试装置内进行，承重点经抽签后决定。

- 测试装置和测试：如图3所示，将单片结构夹在其中保持结构不产生扭曲，在承重点施加压力。

- 承重成绩计算B：得分＝结构承受的有效重量（Kg）÷结构的重量(g)。比值越大越好。

- 总成绩计算：

- 最高的承重成绩A为100分，得到A%，其余成绩以此进行百分化。最高的承重成绩B为100分，得到B%，其余成绩以此进行百分化。

- 总成绩为A%+B%。

图1.桥梁结构要求

图2.压力仪

图3.单片结构测试架